## Slide 1: 第7回進捗報告会
153111 ケネス・リーゼンカン
2018年6月01日

## Slide 2: 研究の進捗報告

## Slide 3: 前回のまとめ SAMLプロトコルを参考して考えた新しいモデル
KMS
DB
NAS
アクセス
ユーザー
7. NAS上でファイルを復号して見る
2. グループ署名認証要求を作成
3. DBにリダイレクト
4. グループ署名認証を解析
5. ユーザー認証後、応答を作成
6. 鍵を送信

## Slide 4: 全体にあるデータ
暗号・復号鍵
グループ署名
ユーザ認証情報
ファイルやフォルダとそのグループ情報
記録

## Slide 5: KMS
保存するデータ
  暗号・復号鍵
  記録
機能
  鍵の生成・削除・配送
  グループ署名の生成・削除・署名者指定・システムパラメータ更新（DB）
  管理者による署名者特定
  鍵とグループ署名の配布に安全通路，LR-AKE
  利用した情報を記録し、DBに保存する
Notes: KMS上にできるだけ、鍵以外のものを入れたくない
記録は、一時的KMSに保存しその後自動的にDBに格納する

## Slide 6: DB
保存するデータ
  グループ署名
  ユーザー認証情報
  記録
機能
  ユーザー認証することでグループ署名を取り出す
  ファイルのグループ情報とグループ署名を認証する

## Slide 7: NAS
保存するデータ
  ファイルやフォルダなど
  ファイルやフォルダのグループ情報
機能
  ファイル閲覧するときユーザー認証を要求する
  ファイルのグループ情報とユーザー認証情報をDBに送信する
  KMSからの復号鍵で復号する
  閲覧後自動的に暗号する

## Slide 8: 利用すると
利用者はNASを開いて、閲覧したいファイルをクリック
ID・パスワード画面が出できて、入力する
  もし、指紋認証の場合、指紋リクエスト画面
閲覧許可がある場合、そのままファイルが開く
  閲覧許可がない場合、拒否されファイルを見えない
  クリック → 認証 → 閲覧
  普段のID・パスワードで暗号されるファイルを見ることと変わらない手順だけど、
  グループ署名を使っているので、その特徴と機能を持ちながらグループ分けして、
  不正アクセスを防止することができる

## Slide 9: Nextcloudの進捗報告

## Slide 10: 自動マウント 書き方
https://askubuntu.com/questions/164926/how-to-make-partitions-mount-at-startup
[Device] [Mount Point] [File System Type] [Options] [Dump] [Pass]

## Slide 11: 自動マウント
root@nextcloud-server:/etc# lsblk -o NAME,FSTYPE,UUID
  NAME FSTYPE UUID
    sda
    ├─sda1 ext4 9168519e-2b9b-41cf-a0ba-309241c42ba5
    ├─sda2
    └─sda5 swap c9c5c4f9-9c10-40a2-b63e-adad9a996bb1
    sdb
    ├─sdb1 vfat 2379-E929
    └─sdb2 exfat 3E48-C39
/etc/fstabに2行追加
UUID=2379-E929 /media/nextcloud_root/Drobo vfat defaults 0 0
UUID=3E48-C39C /mnt/Drobo exfat defaults 0 0

## Slide 12: 自動マウント 説明
defaults = rw, suid, dev, exec, auto, nouser, and async.
  rw - Mount read-write.
  suid - Permit the operation of suid, and sgid bits.
  dev - Interpret character or block special devices on the file system.
  auto - The filesystem can be mounted automatically (at bootup, or when mount is passed the -a option). This is really unnecessary as this is the default action of mount -a anyway.
  nouser - Only permit root to mount the filesystem. This is also a default setting.
  sync/async - All I/O to the file system should be done (a)synchronously.
Dump - If set to "0" file system ignored, "1" file system is backed up.
Pass
  0 == do not check.
  1 == check this partition first.
  2 == check this partition(s) next
[Device] [Mount Point] [File System Type] [Options] [Dump] [Pass]

## Slide 13: 自動マウント エラーメッセージ
root@nextcloud-server:~# sudo mount -a
  FUSE exfat 1.2.3
  WARN: volume was not unmounted cleanly
root@nextcloud-server:~# fsck.exfat /dev/sdb2
  exfatfsck 1.2.3
  WARN: volume was not unmounted cleanly.
  Checking file system on /dev/sdb2.
    File system version 1.0
    Sector size 512 bytes
    省略…
    Totally 4 directories and 1 files.
  File system checking finished. No errors found.

## Slide 14: Nextcloud その他
再起動エラー
Nextcloudサーバ構築完了
  英語になっている
NextcloudとDroboのPath設定ができない